## Slide 1
Automatic
R emote
R eading
n-board
W irless

## Slide 2
ARROW PROJEKT
MOBILNO ODČITAVANJE
Polavtomatsko
Primerno v primeru individualnih inštalacij
Odčitavanje poteka z ročnim terminalom
ali prenosnim računalnikom in nato
preneseno v sistem za izdajo računov

## Slide 3
ARROW PROJEKT-MOBILNO ODČITAVANJE
Pisarna

## Slide 4
Pisarna
ARROW PROJEKT-MOBILNO ODČITAVANJE

## Slide 5
LOKALNE ENOTE
Priporočeni standard: ISO TC 294
Frekvenca 868 MHz 25 mW
Frekvenčna modulacija FSK
Enosmerno
Napajanje: baterija s 15 letno
življensko dobo
Prenos vsakih 7 sekund
SPREJEMNA ENOTA
Ročni terminal ali prenosni računalnik opremljen z radio enoto:
  Frekvenca 868 MHz
  Frekvenčna modulacija FSK
Odčitane podatke v pisarni shranimo
ARROW PROJEKT-MOBILNO ODČITAVANJE

## Slide 6
- Komunikacijski standard PRIOS
Prenosna frekvenca 868.95 MHz
Frekvenčna modulacija Frekvenčno Spremenljiv Ključ
Standard EN 300 220
CE certifikat CE RTTE R&TTE 1999/5/EC od 9/3/99
Baterija 2 litijeve baterije 3.6 Volt
Življenska doba baterije 15 let
Impulzni oddajnik Reed stikalo
Delovna temperatura -15°C +55°C
Skladiščna temperatura -15°C +55°C
Vremenska odpornost IP 685
Programski vmesnik Opto IrDA standard Diode
Notranja varnost skladno z Eex ia IIA T3
ARROW PROJEKT
SPECIFIKACIJE PRENOSNIH ENOT

## Slide 7
ARROW PROJEKT
PRENOSNE RAZDALJE
Lokacija elektronskega modula | Maksimalna prenosna razdalja (m)
Jašek | 40 m
Klet | 60 m
Pritličje | 100 m
Na odprtem | 400 m

## Slide 8
ARROW PROJEKT
DIMENZIJE

## Slide 9
- Trajanje baterije
Trenutni odčitek
Letni indeks - Opozorilo puščanja (modul zazna ali je bilo kaj pulzov vsakih 15 minut v obdobju 48 ur) - Mehanska napaka
Elektronska napaka
ARROW PROJEKT –RAZPOLOŽLJIVI PODATKI

## Slide 10
ARROW PROJEKT -KOMPONENTE
Večpretočni vodni števec
predpripravljen za pulzni
oddajnik, opremljen z
radio modulom.

## Slide 11
Ročni terminal
COMPAQ PALMTOP
Radio-sprejemnik
ARROW PROJEKT -KOMPONENTE

## Slide 12
ARROW PROJEKT – PROGRAMSKA OPREMA
Urejevalec podatkov
Urejevalec baze podatkov

## Slide 13
ARROW PROJEKT- PROGRAMSKA OPREMA
Urejevalnik poti

## Slide 14
ARROW PROJEKT - DELOVNI KORAKI
Zagon elektronskega modula z baznimi podatki
Inštalacija poti (prva pot)
Zajem podatkov v urejevalnik
Priprava baze podatkov
Urejanje poti
Prenos podatkov poti na ročni terminal
Pot
Zajem podatkov v urejevalnik
Izvoz podatkov v urejevalnik

## Slide 15
ARROW PROJEKT -PREDNOSTI
Majhen strošek
Zajem podatkov z radio modulom
Kompatibilnost z ostalimi sistemi najmanj 3 evropskih
proizvajalcev
Dolga življenjska doba baterije
Branje podatkov na omrežju (Network)
Hitro zbiranje podatkov z mobilnim odčitavanjem(40 km/h)
Standard skladen s CEN usmeritvam